## Slide 1: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János
Fenntartható fejlődés és energetika

## Slide 2: Fenntartható fejlődés
Az ökonómia, az ökológia és a társadalmi teherviselés összhangjának koncepciója.
„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációit abban, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.” [Brundtland „Közös jövőnk” jelentés, 1984-87.]:
  Ne szennyezzük a környezetet olyan anyagokkal, amelyek nagyobb régiók és a jövő generációk életlehetőségeit veszélyeztetik.
  A lehető legnagyobb mértékben takarékoskodjunk azokkal az ásványi anyagokkal, amelyek a jövő generációk nélkülözhetetlen alapanyagainak is tekinthetők.
  „Ne tegyünk semmi olyant, aminek hosszú távú hatásait nem ismerjük.” → környezeti hatástanulmány, engedély.

## Slide 3: Energetika
Az energetika kiemelt jelentőséggel bír a fenntartható fejlődésben:
  a fejlődés feltétele, motorja és jellemzője,
  ökológiai hatásai:
    kibocsátások,
    hatás a globális felmelegedésre,
    hatás az ózonlyuk növekedésére,
    hatás a biológiai sokféleségre.

## Slide 4: Problémák
Jelenlegi állapot:
  természeti kincsek végessége (lásd készletek),
  gazdasági-társadalmi különbségek,
  energetikai ellátásbiztonság,
  kibocsátások és azok hatásai.
  A technikai fejlődés kétarcú, pozitív és negatív hatások, a fejlődés egyik mozgatóereje, csak régebben időben és térben korlátozott hatások, míg ma a hatások és a veszélyek globálisak.

## Slide 5: 1. Gazdasági-társadalmi különbségek növekedés jelenleg kb. 77 millió fő/év

## Slide 6: 1. Gazdasági-társadalmi különbségek
Népesség, gazdaság növekedése egyenlőtlen, óriási különbségek.
Migráció erősödése.
Nemzetközi instabilitás (konfliktusok, terrorizmus).
Környezetromlás, globális ökológiai problémák.
Az emberiség fokozatosan felismeri a veszélyt:
- mekkora a föld eltartó képessége,
- az egyenlőtlenségek, a migráció, a környezetromlás hogyan csökkenthető,
- a társadalmi, gazdasági és ökológiai fenntarthatóság szoros kölcsönhatásban van egymással.

## Slide 7: 1.1. Energetikai egyenlőtlenségek A régiók primer tüzelőhő-felhasználása (E=1018)

## Slide 8: 1.1. Energetikai egyenlőtlenségek A régiók egy főre eső energiafelhasználásának aránya

## Slide 9: 2. Energetikai ellátásbiztonság
Ellátásbiztonság: az ország vagy régió indokolt energiaigényét valamennyi energiafajta esetében bármikor ki tudja elégíteni. Elemei:
  megfelelő energiahordozó struktúra,
  forrásdiverzifikáció,
  stratégiai készletek,
  ésszerű energiatakarékosság.

## Slide 10: 2. Energetikai ellátásbiztonság
Nagy egyenlőtlenségek a régiók között: ott van kevés forrás, ahol nagy a felhasználás, és ott van sok forrás, ahol kevés a felhasználás.
Ezért a nagy fogyasztók energiaellátásának nagy része importból → importfüggőség.
Ezáltal az ellátásbiztonság sérül.
Nemzetközi feltételektől való erős függés → konfliktusok lehetősége.

## Slide 11: 2.1. Energiahordozó készletek
Évi felhasználás/ismert készlet:
  Szén: kb. 200 év.
  Kőolaj: kb. 50 év (olajpalával kb. 100 év).
  Földgáz: kb. 40-50 év (szénelgázosítás?).
Olyan új fogyasztók (Kína, India) léptek be, akik felhasználása évről-évre jelentősen nő.

## Slide 12: 3. Az energetika környezeti kibocsátásai
Kibocsátások és azok hatásai:
  üvegházhatás,
  ózon vékonyodás,
  biológiai sokféleség csökkenése,
  radioaktív sugárzás egészségügyi hatásai.
  A teljes vertikumot kell tekinteni!

## Slide 13: Jelentősebb környezeti kibocsátások

## Slide 14: 3.1. Üvegházhatású gázok globális szennyezés
szén-dioxid (CO2),
metán (CH4),
dinitrogén-oxid (N2O),
fluorozott szénhidrogének (HFC-k),
perfluor karbonátok (PFC-k),
kén-hexafluoridok (SF6).

## Slide 15: 3.1.1. Szén-dioxid Globális széndioxid-kibocsátás (folytonos) és koncentráció (szaggatott) A föld átlagos hőmérsékletének változása (vastag: porkoncentráció figyelembe vétele nélkül)

## Slide 16: Globális klímaváltozás a 21. században (előrejelzések)

## Slide 17: 3.1.1. Szén-dioxid
Fosszilis tüzelőanyagok kibocsátásai:
  szén: 130 [g CO2/MJ tüzelőhő, antracit],
  olaj: 70-75,
  földgáz: 58.
  Az energetika összes CO2-kibocsátása jelenleg kb. 27 milliárd t/év.
  A gépkocsi-forgalom jelentős szerepe: azokban a városokban, ahol jelentős a lakosság, ott koncentrálódik a kibocsátás.

## Slide 18: A villamosenergia-termelő eljárások CO2-kibocsátása [kg/kWh]

## Slide 19: 3.1.2. Kén- és nitrogén-oxidok lokális szennyezés
Károsítják az emberi egészséget, és hozzájárulnak a talaj, az erdők és a felszíni vizek savasodásához → regionális környezetszennyezés.
Természeti víz savas (pH≈5,5) az oldott CO2 miatt → savasodás pH<5 (SOx és NOx miatt).
SOx-k kibocsátása a tüzelőanyagtól függ (2 kg SO2 füstgáz/1 kg S tüzelőanyag):
  C (1-3 %): 2-5 g/MJ,
  kőolaj (gudron, 2-4 %): 1-2 g/MJ.
  Megoldás: fütgáz-kéntelenítés.

## Slide 20: 3.1.2. Kén- és nitrogén-oxidok
NOX-k: A tüzelés során, a levegő nitrogénjéből 1100 oC hőmérséklet felett keletkezik.
Előírások a kibocsátásokra: <30 mg/Nm3.
Megoldások:
  NOx-szegény égők, vízbefecskendezés (földgáz-tüzelésű gázturbinák),
  katalizátoros motorok,
  fluid-tüzelésű kazánok (t<1000 oC).

## Slide 21: 3.1.3. Radioaktív kibocsátások
Folyékony és légnemű radioaktív kibocsátások.
Radioaktív hulladékok:
  kisaktivitású,
  közepes aktivitású,
  nagyaktivitású.
  Megoldás: kibocsátások szigorú határértékei, hulladékfeldolgozás, elhelyezés → fűtőelemek transzmutációja.